## Slide 1: 近期工作介绍
ChangYang Gong
龚畅阳
2019/5/16

## Slide 2: 目录 Contents
1
阅读文章
2
调试串口通讯

## Slide 3: 目录 Contents
作者的视频
real-time Information-theoretic exploration with gaussian mixture model maps
https://www.youtube.com/watch?v=-XADDZa4J0Y

## Slide 4: 系统架构
视觉+惯导
局部定位
3D激光雷达
局部栅格图
基于取样的
运动规划
GMM压缩
传回地球
1. 系统性工作
2. 核心创新点

## Slide 5: 局部栅格图
更新时使用高效的对数方式
考虑到火星地球之间的传输速率
利用GMM进行数据压缩
栅格不可通行的概率（0~1）

## Slide 6: Gaussian Mixture Model
用若干高斯分布拟合栅格
位置的不可通行概率
第m个高斯分布的权重
第m个高斯分布在的值

## Slide 7: Gaussian Mixture Model
用若干高斯分布拟合栅格
计算量上非常昂贵
因为每次都要遍历所有的点

## Slide 8: Gaussian Mixture Model window
将要处理的栅格分而治之
在各个子区域内做GMM

## Slide 9: Gaussian Mixture Model Result
每次用100个高斯分布拟合。加窗后准确度损失不大而效率有近10x的提升(1.22s vs 0.12s)
数据量上领先2个数量级。
以模拟实验为例：
原始数据 4.5GB （30天）
栅格数据 204MB（45时）
高斯压缩 1.3MB （21分）
实际实验

## Slide 10: Sampling based motion planner
遍历所有的备选路径并进行评价，选取最佳的路线。
评价标准1：信息获取量
评价标准2：前方安全距离
安全指不撞墙切可以安全停车（规划层down的情况下）

## Slide 11: Simulation Experiment
无人机的位置真值是直接给的

## Slide 12: Hardware Experiment
考虑到零飘和“再定位”数据搜集后使用ground truth再处理
考虑到“天气寒冷”只飞了50s

## Slide 13: 目录 Contents

## Slide 14: 串口的架构
进程
串口
XB
缓存
缓存
缓存
发送可能被阻塞
进程没有及时处理数据
数据帧可能没有传输完整
write
read
tcdrain
?XB?
#include <Termios.h>
?XB?
?XB?

## Slide 15: 串口的架构
进程
串口
XB
缓存
缓存
缓存
发送可能被阻塞
进程没有及时处理数据
数据帧可能没有传输完整
write
read
tcdrain
?XB?
#include <Termios.h>
?XB?
?XB?
返回值表示写入字节数，可能不是希望写入的数量，表明串口对应的缓存已满
write
函数参数需要输入要读取的字节数，返回值为实际读入的字节数。实际为从缓存中读取，此外还有阻塞与否的问题
read
阻塞，直到串口缓存中的数据全部发送出去
tcdrain

## Slide 16: 串口的架构
MT = 3
RO = 0

## Slide 17: Thank You